## Slide 1: MRO ”Säo-14” Nya trafikregler för museijärnvägar med egen bana
Presentation för MRO höstmöte 2013-10-05

## Slide 2: Arbetet har …
pågått i över 10 år
utförts av en arbetsgrupp, som under ledning av Björn Perneborn har träffats några gånger om året
regelbundet redovisats vid MRO:s föreningsmöten
inspirerats av ”stora banans” arbete med BV/TRI ( JTF), men ändå behållit många principer och terminologi från MRO säo-82 och från SJ/BV säo-59, -73, -79, -94.

## Slide 3: MRO säo:s användningsområde
MRO Säo-14 kan komma att användas vid åtminstone följande medlemsbanor: Gotlands Hesselby järnväg (891 mm) Böda skogsjärnväg (600 mm) Anten – Gräfsnäs järnväg (891 mm) Wadstena – Fogelsta järnväg (891 mm) Östra Södermanlands järnväg (Mariefred – Taxinge Näsby) (600 mm) Munkedals järnväg (600 mm) Jädraås – Tallås järnväg (891 mm) Ohs bruks järnväg (Ohs – Bor) (600 mm) Skara – Lundsbrunns järnvägar (891 mm) Skånska järnvägar (Brösarp – S:t Olof – Gärsnäs) (1435 mm) Upsala – Lenna järnväg (Uppsala – Faringe) (891 mm)

## Slide 4: Varför nya trafikregler?
Nuvarande regler i MRO säo-82 är 30 år gamla.
Erfarenheten visar:
  Förtydliganden behövs. Dispositionen är delvis svåröverskådlig.
  Säo-82 är alltför oflexibel – alltför omfattande för vissa banor, alltför ”tunn” för andra banor.
  Det behövs anpassningar för många av MRO-järnvägarna. Ganska många tillägg till eller undantag från Säo-82 har vuxit fram; de tillämpas regelmässigt och är inte alltid väl genomarbetade.
  Trots olika förhållanden och behov är det bra med i princip gemensamma regler.

## Slide 5: Behov och lösning
Behov:
MRO-järnvägen behöver trafikregler som är anpassade för den egna banan, …
  men som vilar på en för museijärnvägar gemensam grund.
Lösning:
MRO-järnvägen skapar egna trafikregler utifrån en gemensam mall, MRO Säo-14.
MRO-järnvägen gör ett urval och utarbetar själv i detalj sina egna trafikregler.

## Slide 6: Säo? Tri?
Järnvägen (infrastrukturförvaltaren och järnvägs-företaget) ska ha en trafiksäkerhetsinstruktion, som en del av sina egna säkerhetsbestämmelser.
Trafiksäkerhetsinstruktionen ska innehålla bl.a. trafikregler och bromsregler.
Ordet säkerhetsordning blev ledigt i lagstiftningen för järnvägar när det försvann ur järnvägslagen 2004.
Vi har valt att behålla den historiska förkortning Säo för den del av trafiksäkerhetsinstruktionen som innehåller trafikreglerna.

## Slide 7: Godkännande från Transportstyrelsen?
MRO Säo-14 (mallen) kan inte officiellt godkännas av TS, för MRO är inte något tillstånds- eller tillsynsobjekt.
Men: MRO Säo-14 är presenterad för och ”accepterad” av TS som en norm för trafiksäkerhetsinstruktion vid museijärnvägar.
Varje järnväg måste få sitt dokument (”XXJ säo”) godkänt av TS.
Godkännandet är en del av processen med tillståndet från TS att vara järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Vid ”väsentlig förändring” ska tillståndet uppdateras. TS har meddelat att en stor ändring av trafiksäkerhetsinstruktionen är en sådan.

## Slide 8: Hemarbete för järnvägen ”XXJ”
Sätta sig in i och ta ställning till MRO Säo-14
Diskutera ett lämpligt urval av regler, och lämpliga trafiklösningar
Genomföra riskanalys, med fokus på ändrade trafiklösningar
Arbeta fram en egen säo, ”XXJ säo”
Planera anpassningar i andra interna bestämmelser
Begära omprövning av tillståndet hos Transportstyrelsen, p.g.a. ”väsentlig ändring”
Fastställa XXJ säo och andra förändringar
Planera och genomföra omfattande utbildning

## Slide 9: ”Tidplan”
Okt-nov 2013: MRO:s styrelse fastställer MRO Säo-14 (mallen). Läggs ut på MRO:s webbplats.
2014-2015: XXJ genomför sitt hemarbete. Support erbjuds från MRO:s säo-grupp.
Tidigast sommaren 2015: Första XXJ säo baserad på MRO Säo-14 tas i bruk.
Sommaren 2018??: Alla museijärnvägar har börjat använda ny säo baserad på MRO Säo-14
???: Uppdaterad utgåva av MRO Säo utkommer?

## Slide 10: Indelning av MRO Säo-14
Del A, Allmän del, regler för ”alla”. Avsnitt 1–10.
Del B, Trafikledningsdel, tilläggsregler för tkl och tl. Avsnitt 11–20.
Del C, Anvisningar för järnvägen (ingår inte i MRO-banans egna regler). Avsnitt 21–23 .
’Avsnitten’ är indelade i underavsnitt (ex: 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, …)
Avsnitt/underavsnitt är i regel indelade i ’punkter’ (1, 2, 3, 4, 5, 6, ….)
Hänvisning sker t.ex. till ”avsnitt 4.3.1, punkt 2”.
(Oförändrat skiljer vissa bestämmelser mellan 600 mm-banor och 891/1435-banor.)

## Slide 11: Indelning, del A och B
Anvisningar, termer och förklaringar
Signalbestämmelser
Säkerhetsbestämmelser, allmänt
Spåranläggningen
Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Fordon
Tågsätt, fordonssätt
Rörelseformer
Trafikverksameter
Missöden
(Reserv)
(Reserv)
Säkerhetsbestämmelser, allmänt
Spåranläggningen
Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Fordon
(Reserv)
Rörelseformer
Trafikverksamheter
Missöden

## Slide 12: Termernas ursprung (1)
 | JTF | SJ/BV säo | MRO Säo-82
station, stationsgräns | - | x | x
linjen | x | x | -
trafikplats, lastplats | - | x | x
tågspår, huvudtågspår, sidotågspår | - | x | x
sidospår | x | x | x
förreglad växel eller spårspärr | - | x | x
avkortad tågväg | - | före -92 | -
plankorsning | x | - | -
tidtabellsboken del A | - | x | x
spårfordon, fordon, arbetsredskap | x | - | -
tågfordon, småfordon, dragfordon | - | x | x
tågsätt, tåg, växlingssätt | x | - | -
fordonssätt | - | x | -

## Slide 13: Termernas ursprung (2)
 | JTF, BV/TRI | SJ/BV säo | MRO Säo-82
tågvikt, bromsvikt | x | x | -
lastaxel, bromsaxel | - | - | x
bromstal | - | x | x
lokalbevakad station, stängd station | - | x | -
fjärrbevakad station | x | - | -
tågklarerare, lokaltågklarerare, fjärrtågklarerare | x | x | -
obevakad station | - | x | x
obevakad slutstation, obevakad utgångsstation, obevakad vändst. | - | - | -
bevakningssträcka | x | - | -
enkelövervakad bev.str., dubbelövervakad bev.str., stängd bev.str. | - | - | -
reservering (av en bevakningssträcka) | x | - | -
tåganmälan | x | x | x
avspärrning | x | x | -

## Slide 14: Termernas ursprung (3)
 | JTF | SJ/BV säo | MRO Säo-82
hinderanmälan | - | x | x
beläggningsjournal | - | - | -
S-order | - | x | -
veckoorder | - | före -96 | x
kontrollstation, ordergivningsstation, ordergivande station | - | x | x
möte | 1) | 1) | x
bandisposition | - | - | x
huvudtillsyningsman (för bandisposition) | - | - | -
säkrad rörelse, siktrörelse, hel siktfart, halv siktfart | x | - | -
banans sth, permanent hastighetsnedsättning, tillfällig hastighetsnedsättning, gällande sth | - | x | -
tågsättets sth | x | - | -
1) = Termförklaring som är utformad som den för k-möte i SJ/BV säo och JTF. |  |  | 

## Slide 15: Termernas ursprung (4)
 | JTF | SJ/BV säo | MRO Säo-82
trafikverksamhet, tågfärd, tåg | x | - | -
växling | x | x | x
vagnuttagning, A-fordonsfärd, A-arbete | - | x | x
B-arbete, B-fordonsfärd, C-fordonsfärd | - | - | x
lokpersonal, förarbiträde, tågbefälhavare | - | före -73 | x
växlingsledare | - | x | x
tillsyningsman | - | - | -
bromsare | - | - | x
starttillstånd (för annan trafikverksamhet än tågfärd) | x | x | -
avgångstillstånd (till tåg) | - | - | -
tjänstetidtabell, tillfällig tdt | - | x | x
planenlig tdt | - | x | -

## Slide 16: Termernas ursprung (5)
 | JTF | SJ/BV säo | MRO Säo-82
fast uppehåll, behovsuppehåll | - | x | x
tågväg (för visst tåg), infartstågväg, utfartstågväg | - | före -94 | x
huvudtågväg, sidotågväg | - | x | x
färdplan (för vagnuttagning, A-fordonsfärd) | - | - | -
arbetsplan (för A-arbete) | x | - | -

## Slide 17: Avsnitt 2 Signaler
Redigering i betydelsegrupper (inte enligt olika typer av signalmedel)
Tillkommande signaler:
  signalbild ’tre gröna’ i huvudljussignal
  slutpunktsstopplykta
  medgivandetavla
  dvärgsignal
  dvärgsignalsluttavla
  tilläggsskylt ’V’ för plankorsning på hastighetstavla
  V-försignal
  ljudsignaler med enklangsklocka i rälsbusståg
  tilläggsskylt ’V’ och tilläggsskylt ’dagtid’ på ljudsignaltavla.
Huvudsignal gäller även vid A-fordonsfärd.
(Oförändrat: Huvudsignal gäller inte vid växling.)

## Slide 18: Avsnitt 2 Signaler
2.1 Allmänt
2.2 Tillåta och styra rörelser
  2.2.1 Huvudsignaler och försignaler
  2.2.2 Signaler som ersätter eller kompletterar huvudsignaler och försignaler
  2.2.3 Dvärgsignal, dvärgsignalsluttavla
  2.2.4 Signaler för tillåten hastighet
2.3 Skydd av punkter på banan
  2.3.1 Signaler för vägskyddsanläggning
  2.3.2 Övrigt
2.4 Tågs avgång
2.5 Tågs ankomst
2.6 Leda växling
2.7 Bromsprovning m.m.
2.8 Övriga signaler
  2.8.1 Signaler för varning och fara
  2.8.2 Signaler på tågsätt, fordonssätt och växlingssätt
  2.8.3 Signaler vid förares möteskontroll
  2.8.4 Signaler för övrig information

## Slide 19: Avsnitt 4 Spåranläggningen
Avsn. 4.2 Plankorsningar
Väsentligt utökat. Alla bestämmelser om plankorsningar är samlade här.
  Bestämmelser om s.k. förenklad bevakning.
  Vägvakt omfattar också det som i Säo-82 benämns vakt vid vägkorsning – ingen skillnad görs.
Avsn. 4.3 Signalsäkerhetsanläggningar
Bestämmelser om K-nycklar, särskilt K16.
Avsn. 4.5 Hastighetsnedsättningar
Bestämmelser om hastighetsnedsättning utan signalering.

## Slide 20: Avsnitt 5 och 15 Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Avsn. 5.1 Övervakning och stationer och bevakningssträckor
Terminologi:
Lokalbevakad station, obevakad station och stängd station som i SJ/BV säo.
Fjärrbevakad station är en bevakad station som övervakas indirekt av en fjärrtågklarerare. (Obs, ingen fjärrmanövrering.)
En dubbelövervakad bevakningssträcka övervakas gemensamt av de två tkl för bevakningssträckans båda gränsstationer.
En enkelövervakad bevakningssträcka övervakas av endast en tkl. Kan vara
  a) en bevakningssträcka som sträcker sig från en bevakad station (A) till en obevakad station vid banans slut; övervakas av tkl för A (finns i Säo-82)
  b) en bevakningssträcka vars båda gränsstationer har samma person som tkl; övervakas av denne (ny möjlighet i Säo-14)
  c) en bevakningssträcka som består av hela banan p.g.a. att alla stationer är obevakade; övervakas av den som är tl (finns i Säo-82).
En stängd bevakningssträcka är inte övervakad av någon tkl.

## Slide 21: Principer och förutsättningar för fjärrbevakad station
Fjärrbevakad station förutsätter enkla och översiktliga förhållanden på stationen samt tämligen okomplicerade trafikförhållanden. Bedöms av järnvägen genom riskvärdering.
Alla rörelser på stationen sker som siktrörelse (halv siktfart). Växlar behöver inte vara låsta.
Tåg förs in på stationen utan tillstånd av fjtkl. Medgivandetavla vid stationsgränsen upphäver ”stopp” från infartssignal eller huvudsig-naltavla.
Endast ett tåg i taget får vara i rörelse på stationen.
Växling får inte pågå när tåg ankommer eller avgår.
En station som kan vara fjärrbevakad kan aldrig vara obevakad – men den kan vara lokalbevakad vid ett annat tillfälle. Det innebär att det alltid krävs ett avgångstillstånd från tkl för att ett tåg ska få avgå från en sådan station.
(Möteskontroll enligt ordinarie bestämmelser.)
Särskild rutin med ordergivning till tåg för att skydda en avspärrad bevakningssträcka som gränsar till fjärrbevakad station.

## Slide 22: Principer och förutsättningar för enkelövervakad bevakningssträcka
Enkelövervakad bevakningssträcka förutsätter tämligen okomplicerade trafikförhållanden, samt goda arbets-förhållanden för tkl. Bedöms av järnvägen genom riskvärdering.
Övervakning (d.v.s. reservering, avspärrning) av bevakningssträckan sker av endast en tkl, som för anteckningar i en beläggningsjournal.

## Slide 23: Avsnitt 15 Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Avsn. 15.2 Bevakade, obevakade och stängda stationer
Bestämmelser för övergång – från lokalbevakad station till fjärrbevakad station och omvänt – från bevakad station till stängd station och omvänt.
Formulering för ”fri genomfart” ändrad enligt SJ/BV säo-94.
Avsn. 15.5.2 Kontrollåsnycklar
Bestämmelser för hantering av K16

## Slide 24: Avsnitt 5 och 15 Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Avsn. 5.3 och 15.3 Bandisposition
Järnvägen väljer mellan
  att använda bandisposition utan htsm (övervakning endast genom att resp. tsm antecknar i en centralt placerad bdisp-journal)
  att använda bandisposition med htsm (som lämnar start-tillstånd, tar emot avslutsanmälan och för bdisp-journalen)
  att inte alls använda bandisposition (vilket i princip förutsätter att tl ständigt tjänstgör; är en förutsättning för trafikering med tågfärd när alla stationer är obevakade).
Mer detaljerade bestämmelser om när bandisposition beviljas och avslutas, d.v.s. för överlämning från tl till htsm och omvänt.

## Slide 25: Avsnitt 5 och 15 Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Avsn. 5.4 och 15.4 Ordergivning
S-blanketter:
  S1 används (förutom för vut) även för A-fordonsfärd
  Ny S2, används för A-arbete och B-arbete
  Ny S20, används för avgångstillstånd för tåg från fjärrbevakad station.
Bestämmelser för ordergivning till tåg som finns på en fjärrbevakad station, på en obevakad station eller på linjen.

## Slide 26: Avsnitt 5 och 15 Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Avsn. 5.6 och 15.6 Reservering av bevakningssträcka
Avsn. 15.6.1 med allmänna villkor för reservering och upphävande av reservering
Avsn. 15.6.2 om dubbelövervakad bevakningssträcka
  (Traditionell tåganmälan med anteckningar av båda tkl.)
  Stationsnamn nämns även vid ut-anmälan. Tidpunkt eller ”rätt tid” nämns alltid vid ut-anmälan och in-anmälan.
  Anvisningar för fallet att den andra stationen tillfälligt är stängd vid den tidpunkt då tåganmälan normalt utväxlas.
Avsn. 15.6.3 om enkelövervakad bevakningssträcka
  Endast anteckningar av en tkl.

## Slide 27: Avsnitt 5 och 15 Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Avsn. 5.7 och 15.7 Avspärrning
Avsn. 15.7.1 med allmänt om avspärrning
Avsn. 15.7.2 om dubbelövervakad bevakningssträcka
  Traditionell hinderanmälan med anteckningar av båda tkl.
Avsn. 15.6.3 om enkelövervakad bevakningssträcka
  Endast anteckningar av en tkl.
Avsn. 15.7.4 om skydd för avspärrad bevakningssträcka
  På lokalbevakad station: Traditionell metod (påminnelseskärm etc.).
  För fjärrbevakad station: Nytt system med ordergivning till tåg, om en avspärrning av den angränsande bevakningssträckan inte beräknas kunna vara hävd senast 30 min innan tåget ska avgå.

## Slide 28: Avsnitt 5 och 15 Ledning och övervakning av trafikverksamheter
Avsn. 5.8 och 15.8 Byggspår
Bestämmelser för byggspår finns inte i Säo-82 men har tillämpats av vissa järnvägar.
På byggspåret kan finnas växling och A-arbete.
En särskild instruktion ska finnas, för att bl.a. bestämma byggspårets omfattning, hur skydd för tågspår är ordnat, hur starttillstånd för växling eller A-arbete lämnas och hur de anmäls avslutade.

## Slide 29: Avsnitt 7 Tågsätt, fordonssätt
Avsn. 7.4 Broms
Regel om att främsta fordonet i tåg ska vara bromsat.
Avsn. 7.5 Bromsprovning
Regler om utgångsprov och genomslagsprov (för tågsätt och fordonssätt med tryckluftsbroms).
Avsn. 7.6 Funktionskontroll
Regler om funktionskontroll på tågfordon och motordrivna småfordon.

## Slide 30: Avsnitt 8 och 18 Rörelseformer
Avsn. 8.1 Säkrad rörelse
Principen om en fri och iordningställd färdväg. Tågväg. Infartstågväg och dess slutpunkt.
Avsn. 18.1 Säkrad rörelse
Förutsättningar.
Regler om skyddssträcka och om samtidiga tågvägar på lokalbevakad station.
Regler om tågvägsklargöring och tågvägsinspektion på lokalbevakad station.
  Om medgivet i lokala bestämmelser: Tågvägsinspektionen får helt eller delvis ske genom kontroll i ställverk.
Avsn. 8.2 Siktrörelse
Principer. Vad som gäller för hel siktfart och halv siktfart.

## Slide 31: Avsnitt 9 Trafikverksamheter
Avsn. 9.1 Växling Avsn. 9.3 Vagnuttagning och A-fordonsfärd Avsn. 9.4 B-fordonsfärd Avsn. 9.5 C-fordonsfärd Avsn. 9.7 A-arbete Avsn. 9.8 B-arbete
Allmänt. Planering. (Iordningställande.) Kontroll av startvillkor. Genomförande. Avslutande.
Avsn. 9.2 Tågfärd
Allmänt. Tjänstetidtabell. Extratåg, inställda tåg. Ändring av tågs ordningsföljd. Bemanning. Iordningställande. Avgång från trafikplats. Tågs gång. Ankomst till station. Hinder m.m. på lokalbevakad station. Oregelmässigheter vid ankomst till trafikplats. Ankomst till trafikplats, övrigt.
(Avsn. 9.6 Arbete i eller vid spår)
(Avsn. 9.9 Arbete under bevakning)

## Slide 32: Avsnitt 9.1 Växling
Avsn. 9.1.2 Planering
Tydligare beskrivning av rollerna växlingsledare och signalgivare.
Avsn. 9.1.3 Kontroll av startvillkor
På lokalbevakad station gäller en av två principer:
  Starttillstånd krävs (muntligt eller med signalbild ’lodrätt’ eller ’snett vänster’).
  Starttillstånd används inte. Växlingsledaren kontrollerar att tåg inte ska ankomma eller avgå. Tkl kan vid behov särskilt förbjuda växling.
På fjärrbevakad station: Växlingsledaren kontrollerar att tåg inte ska ankomma eller avgå.
Avsn. 9.1.4 Genomförande
På fjärrbevakad station: Växlingen ska avbrytas om ett tåg ankommer eller ska avgå.
Avsn. 9.1.5 Avslutande
På lokalbevakad station: Har starttillstånd krävts, ska växlingsledaren anmäla till tkl när växlingen är avslutad.

## Slide 33: Avsnitt 9.2 och 19.2 Tågfärd
Avsn. 9.2.2 Tjänstetidtabell
Regler för vad tdt ska innehålla. På de järnvägar där det kan finnas fjärrbevakade stationer, anges en kvadrat () för lokalbevakad station, och en triangel () för fjärrbevakad station.
Avsn. 19.2.2 Möte
Möte definieras såsom k-möte definierades i SJ/BV säo-94 (men oförändrat med ”30-minutersregel” i stället för ”60-minutersregel”).
Avsn. 19.2.3 Extratåg (punkt 7, 8)
Ny regel för att öka säkerheten när ett tåg (03) i K ska möta ett extratåg (04): Påminnelseskärm ska ordnas i K eller order S9 ska ges till 03, innan 04 tillåts gå mot K. (Motsvarar de befintliga regler som används vid mötesändring).
Avsn. 19.2.7 Mötesändring
Om N är fjärrbevakad, 01 ska kvarhållas i N och 01 inte kan ges kvarhållningsordern på station före N, får framgångsorder till 02 inte utfärdas förrän 01 har kvitterat kvarhållningsordern.

## Slide 34: Avsnitt 9.2 Tågfärd
Avsn. 9.2.5 Bemanning
Tydligare regler om förarbiträde och eldare.
Avsn. 9.2.7 Avgång från trafikplats
Före avgång från en bevakad station ska tåget ha fått ett avgångstillstånd.
  På lokalbevakad station ges det med signal ”avgång” av ltkl.
  På fjärrbevakad station ges det muntligt av fjtkl till tbfh, som skriver ner det på bl S20 och ger till föraren. Ett tåg kan ha fått S10 om att bevakningssträckan är avspärrad. Föraren och tbfh måste då kontrollera att avspärrningen är upphävd; detta besked skrivs på S20 i samband med avgångstillståndet.
På fjärrbevakad station ska tbfh kontrollera att växling inte pågår, samt att inte något annat tåg ska ankomma eller avgå (gäller dock inte om tågvägarna är oberoende). Tbfh ombesörjer att växlar läggs rätt och ger ”avgång”; tåget förs ut till stationsgränsen i halv siktfart; därifrån gäller säkrad rörelse.
Muntligt avgångstillstånd från tkl krävs också före avgång från obevakad vändstation eller obevakad utgångsstation. (S20 används inte.)

## Slide 35: Avsnitt 9.2 Tågfärd
Avsn. 9.2.9 Ankomst till station
Vid fjärrbevakad station visas ”stopp” från infsi/huvudsignaltavla. En medgivandetavla tillåter att tåget förs in på stationen i halv siktfart till i tdt/order angivet spår. Om någon växel ligger fel, ombesörjer föraren att växeln läggs rätt.
Om lokps ser att växling pågår på stationen, ska tåget stoppas och avvakta tills växlingen har avbrutits och detta har bekräftats med ”klart”.
Om lokps ser att ett annat tåg samtidigt är på väg in mot stationen, ska båda tågen stoppas, om möjligt utanför yttersta växeln. Sedan får tåget med udda nummer föras in till sitt spår, och först därefter får tåget med jämnt nummer föras in.
Efter ankomst till fjärrbevakad station lämnar tbfh ankomstanmälan till fjtkl.
Tbfh lämnar också ankomstanmälan till tkl efter ankomst till obevakad slutstation.
Slopning av den rutin som med särskild signalering av ltkl tillät ett tåg med fast uppehåll att passera en lokalbevakad station utan att stanna.

## Slide 36: Avsnitt 9.2 och 19.2 Tågfärd
Avsn. 19.2.8 Ankomst till bevakad station
Order om spårändring på fjärrbevakad station ska ges, även till tbfh.
Avsn. 9.2.11 Oregelmässigheter vid ankomst till trafikplats
Bestämmelser om diverse avvikelsesituationer, bl.a. vad som gäller om
  på station som ska vara lokalbevakad: ”kör” från infsi eller handsignalering uteblir
  på lokalbevakad station: infsi visar annan signalbild än den som anges i tdt eller order; lokps uppmärksammar att tågvägen ligger till ett annat spår än det som anges i tdt eller order (om ”beredd” inte har getts)
  på station som ska vara fjärrbevakad : infsi visar ”kör”, eller huvudsignal-tavla saknas på station utan infsi; medgivandetavla saknas vid stations-gränsen.
Avsn. 9.2.12 Ankomst till trafikplats, övrigt
Bestämmelser om var stopplatsen är belägen för ett tåg som ska stanna vid en trafikplats.

## Slide 37: Avsnitt 9.3 Vagnuttagning och A-fordonsfärd
Allmänt: Harmonisering av reglerna mellan vut och A-fordonsfärd
Avsn. 9.3.2 Planering
Färdsträckan kan vara del av en bevakningssträcka. S1 används även vid A-fordonsfärd. Begränsningen till två vut per bevaknings-sträcka är slopad.
Utförligare regler för vut och A-fordonsfärd under bandisposition.
Avsn. 9.3.3 Iordningställande
Tydligare regler om iordningställande vid vut, och om funktions-kontroll vid A-fordonsfärd.
Avsn. 9.3.4 Kontroll av startvillkor
Starttillstånd med fast formulering införs. Distinktion mellan ’beviljande’ och ’starttillstånd’. För vut/A-fordonsfärd efter tåg som börjar på linjen får tkl lämna starttillstånd först när tsm bekräftat att han sett tåget med slutsignal passera.

## Slide 38: Avsnitt 9.4 B-fordonsfärd, avsnitt 9.5 C-fordonsfärd
Avsn. 9.4.2 Planering (B-fordonsfärd)
Tl beslutar om B-fordonsfärd.
Avsn. 9.5.2 Planering (C-fordonsfärd)
Färdsträckan får vara högst en bevakningssträcka; kan vara del av en bevakningssträcka.
Påpekande om att C-fordonsfärd inte får ske under bandisposition.
Avsn. 9.4.3, 9.5.3 Kontroll av startvillkor
Starttillstånd med fast formulering införs.
Avsn. 9.4.6 Övrigt (B-fordonsfärd)
Regler om vad som ska ske om B-fordonsfärden blir fördröjd.

## Slide 39: Avsnitt 9.6 Arbeten i spår
Avsn. 9.6
anger att arbete i eller i farlig närhet av spår ska ske
  under A-arbete (avsn. 9.7) eller
  under B-arbete (avsn. 9.8) eller
  som arbete under bevakning (avsn. 9.9).
anger
  att huvudregeln är att A-arbete ska tillämpas
  vilka arbeten och förhållanden som kräver A-arbete
  att B-arbete och arbete under bevakning får användas bara om spåret är farbart. (Närmare principer för B-arbete finns i avsnitt 9.8.)

## Slide 40: Avsnitt 9.7 A-arbete
Avsn. 9.7.2 Planering
Vid A-arbete på linjen kan A-arbetsområdet vara en del av bevakningssträcka. A-arbete på bevakad station införs; tydliga gränspunkter ska finnas. S2 används.
Utförligare regler för A-arbete under bandisposition.
Avsn. 9.7.3 Kontroll av startvillkor
Starttillstånd med fast formulering införs. Distinktion mellan ’beviljande’ och ’starttillstånd’. För A-arbete efter tåg får tkl lämna starttillstånd först när tsm bekräftat att han sett tåget med slutsignal passera.

## Slide 41: Avsnitt 9.8 B-arbete
Redigeringen av bestämmelserna har anpassats till dem för andra trafikverksamheter.
Avsn. 9.8.2 Planering
B-arbete planeras hos och beviljas av tkl. S2 används.
Avsn. 9.8.3 Kontroll av startvillkor
Starttillstånd med fast formulering införs. Distinktion mellan ’beviljande’ och ’starttillstånd’.

## Slide 42: Avdelning C Anvisningar för järnvägen
Avsn. 21 Anvisningar för järnvägen om tillämpningen av MRO säo
Pkt 9.
  Lista med exempel på företeelser och bestämmelser som järnvägen kan välja bort.
  Om fjärrbevakade stationer inte används, kan termerna tkl och bevakad station användas i stället för ltkl och lokalbevakad station. Om inre infsi eller inre utfsi inte förekommer, kan termen infsi resp. utfsi användas där MRO Säo anger yttre infsi resp. yttre utfsi.
  Regel om att trafikering med alla stationer obevakade inte kan användas vid järnvägen, om fjärrbevakade station(er) eller bandisposition används.
Pkt 10. Järnvägen måste bestämma sig för några alternativa lösningar: Definition av ’tågfordon’. Om huvudtillsyningsman ska användas vid bandisposition. Om bromstal ska beräknas efter bromsvikt/tågvikt eller bromsaxlar/lastaxlar.
Pkt 11–12 . Lista över bestämmelser som järnvägen ska ta fram. Bl.a.: Om fria rummet. Klargöring av dragfordon. Vagnsyning. Hur bromsprov utförs. Underlag för bromsberäkning. Hur man för tågledarjournal och beläggningsjournal (tam-bok). Vad tklbiträde får göra. Vilka stationer som kan vara obevakade. Vilka stationer som kan vara fjärrbevakade, var fjtkl finns.
Pkt 13–14. Påpekande om att järnvägens säkerhetsstyrningssystem måste reglera vilken person/funktion som ska besluta om vissa kompletterande bestämmelser, och påminnelse om att lagstiftningen om riskvärdering måste tillämpas.

## Slide 43: Avdelning C Anvisningar för järnvägen
Avsn. 22 Anvisningar för järnvägen om S-blanketter
MRO säo har förslag till utformning av S-blanketter
Avsn. 23 Anvisningar för järnvägen om beläggningsjournal
Järnvägen tar fram egna anvisningar med avsnitt 23 som grund.
Lämpligt att i de egna anvisningarna ta med många exempel.
Beläggningsjournal kan vara tam-bok, beläggningsblad eller grafisk beläggningsplan.
Beläggningsblad är utformat i princip som tam-boken.